ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»

# Δ.Μενδρινός *

Τομέας Γεωθερμίας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΚΑΠΕ, 19ο χλμ Λ.Μαραθώνος, 19009 Πικέρμι Αττικής

Email: dmendrin@cres.gr

# Κ.Καρύτσας

Προϊστάμενος Τομέα Γεωθερμίας, Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

# Ν.Κολιός

Περιφερειακή Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας, ΙΓΜΕ

# Ν. Αρβανιτίδης

Διευθυντής Περιφερειακής Μονάδας Κεντρικής Μακεδονίας, ΙΓΜΕ

# Μ.Φυτίκας

Καθηγητής Γεωθερμίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

## ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το αεροδρόμιο «Μακεδονία» βρίσκεται στη λεκάνη Ανθεμούντα, στα Μειοκαινικά ιζήματα της οποίας και σε βάθη 400-1000 μέτρα αναμένεται η ύπαρξη θερμών υδροφόρων με θερμοκρασίες τουλάχιστον 40-55ºC, και οι οποίοι μπορούν να δώσουν παροχή ζεστού νερού της τάξεως των 75m3/h όπως έδειξε πρόσφατη γεωλογική και γεωτρητική έρευνα.

Το γεωθερμικό αυτό δυναμικό μπορεί να αξιοποιηθεί για τη θέρμανση και κλιματισμό των νέων κτιρίων του αεροδρομίου με ένα ενεργειακό σύστημα που περιλαμβάνει μία ή δύο γεωτρήσεις παραγωγής, μία ή δύο γεωτρήσεις επανεισαγωγής, δίκτυα μεταφοράς νερού, υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας, εναλλάκτη θερμότητας, φαν-κόιλς και πύργους ψύξεως ή δίκτυο θαλασσινού νερού. Η καθαρή παρούσα αξία της επένδυσης που προκύπτει εξαρτάται από τον βαθμό αξιοποίησης και την θερμοκρασία του γεωθερμικού ρευστού, ενώ κυμαίνεται μεταξύ 0,5-2,5 εκατομμύρια ευρώ.

## ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Κτίρια, Θέρμανση, Κλιματισμός, Γεωθερμία, Γεώτρηση